| ________________ Шифра ученика | МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ Техника и технологија за седми разред Општинско такмичење: 01.03. 2020. |  |
| --- | --- | --- |
| Бодова: |  |  |
| Р.б. | Питања и задаци: | Бода: |
| 1. | На назначене линије упиши одговарајуће појмове. а) Скуп делова повезаних у једну логичку целину који својим покретањем изводе одређену радну операцију, најчешће механички рад, називамо ________________________________. б) Подсклопове машина који су састављени од два или више елемената, а који у међусобној вези омогућавају да кретање једног елемента изазове жељено кретање осталих елемената, називамо _______________________________. | 2 |
| 2. | Наука која се бави дизајном производа тако да они најбоље буду прилагођени људском телу, назива се ____________________________________. | 2 |
| 3. | У зависности од тога где се транспорт одвија транспортне машине можемо поделити на: а) машине _____________________________________________, б) машине _____________________________________________. | 2 |
| 4. | Повлачењем линија повежи ознаке на машинским техничким цртежима са њиховим значењем. | 3 |
|  | М15 | котирање ваљкастих делова предмета |  |
|  |  | котирање милиметарског навоја |  |
|  | Ø10 | ознака толеранције мера, |  |
| 5. | На линијама испод цртежа напиши називе приказаних пресека. а)__________________ б)________________ в)____________________ | 6 |
| 6. | Пројекција код које се све тачке предмета пројектују нормално (под правим углом) на једну или више пројекциских равни, назива се _______________________________ пројекција. | 2 |
| 7. | При котирању машинских техничких цртежа не смеју се укрштати: а) помоћне котне линије, б) котне линије, в) и котне и помоћне котне линије. /заокружи слово испред тачног одговора/ | 2 |
| 8. | Челик је легура: а) гвожђа и угљеника б) гвожђа и цинка в) бакра и угљеника /Заокружи слово испред тачног одговора/ | 2 |
| 9. | Месинг је легура __________________________________________________. | 2 |
| 10. | Очитај и упиши измерене величине на скали датог мерила.. __________mm ___________mm | 4 |
| 11. | За прецизнија мерења (0,01mm – 1/100) у машинству се користи мерило које се зове ______________________________. | 2 |
| 12. | Испод слика напиши називе одговарајуће машинске обраде која је приказана : __ а)_________________________ б)___________________________ | 4 |
| 13. | Упиши називе алата приказаних на слици. а)_________________________ б)__________________________ Оба алата користе се за израду ______________________________. | 6 |
| 14. | Набројане елементе за везу разврстај у одговарајуће групе: завртњи са навртком, клинови, закивци, опруге, везе остварене заваривањем, лемљењем и пресовањем. Раздвојиве везе: _______________________________________________________________ Нераздвојиве везе: ____________________________________________________________ | 5 |
| 15. | Машински елементи на које се ослањају покретне осовине или вратила својим рукавцима и у којима се они окрећу, називају се ______________________________. | 2 |
| 16. | Наведи тактове у раду четворотактног клипног СУС мотора: I такт II такт III такт IV такт ___________________ __________________ __________________ ___________________ | 4 |

| Кључ за седми разред |
| --- |
| Р. б. | Тачан одговор | Бода |
| 1. | а) машина, б) механизми по 1 бод за сваки тачан одговор | 2 |
| 2. | Ергономија | 2 |
| 3. | Машине унутрашњег и спољашњег транспорта по 1 бод за сваки тачан одговор | 2 |
| 4. | М15 котирање милиметарског навоја, Ø10 котирање ваљкастих делова предмета, ознака толеранције мера по 1 бод за сваки тачан одговор | 3 |
| 5. | а) четвртински, б)делимичан, в)заокренут по 2 бода за сваки тачан одговор | 6 |
| 6. | Ортогонална (правоугаона) пројекција | 2 |
| 7. | б) | 2 |
| 8. | а) | 2 |
| 9. | Бакра и цинка | 2 |
| 10. | 2,4mm; 10,9mm по 2 бода за сваки тачан одговор | 4 |
| 11. | Микрометар | 2 |
| 12. | а) рендисање, б) глодање по 2 бода за сваки тачан одговор | 4 |
| 13. | а) нарезница, б) урезница, навоја по 2 бода за сваки тачан одговор | 6 |
| 14. | Раздвојиве везе: завртањ са навртком, клинови, опруге; Нераздвојиве везе: закивци, везе остварене заваривањем, лемљењем и пресовањем по 1 бод за сваки тачан одговор | 5 |
| 15. | Лежишта | 2 |
| 16. | I такт – усисавање, II такт – сабијање (компресија), III такт – сагоревање (експанзија – ширење), IV такт – издувавање по 1 бод за сваки тачан одговор | 4 |