ТЕСТ за 8 разред Републичко

1.  Наведи два облика енергије из природе које можемо директно претворити у механичку:

.............................................					.................................................                   2 бода

2. Уређај помоћу којег се механичка енергија претвара у електричну је:

-генератор                  					-електромотор (подвуци тачно)               1 бод

3. Да би електрична енергија могла да се преноси на велике даљине без много губитака, на излазу из сваке електране мора постојати:

а) трансформатор високог напона

б) исправљач

4.Допуни следећу реченицу:

У хидроелектранама се потенцијална енергија ................................... претвара у електричну.            2 бода

5. Електрични напон у кућним инсталацијама је

а)220 волти

б)320 болти												     1 бод

6. Карактеристика шухо прикључног прибора је

а) шухо прибор служи за мерење напона струје

б) шухо прибор има уземљење									   2 бода

7. Материјал проводника у далеководима је .................................................				   2 бода

8.Поређај бројеве слике по редоследу којим се код термоелектрана један облик енергије претвара у други:

5 бода

9. На слици доцртај – постави правилно један прекидач тако да искључује оба потрошача R1 и  R2.     2 бода

Нулти проводник

Фазни проводник				 						  2 бода

10. Електротермички апарати електричну енергију претварају у ....................................енергију.            2 бода

11.На линији иза значења бејзик наредби, упиши број који одговора њиховом називу

1.NEXT							 АКО................................

2.LIST								ИДИ НА..........................

3.PRINT							СЛЕДЕЋИ......................

4. IF								ШТАМПАЈ.....................

5.INPUT							УНЕСИ..........................

6.GO TO							ЛИСТАЈ.........................

7.RETYRN							ВРАТИ(СЕ)...................                  7 бодова

12.Колико проводника је потребно за монофазни прикључницу са уземљењем? ...........                   2 бода

13. На слици десно је приказано претварање

- Магнетне енергије у механичку

- Механичке енергије у електричну

2 бода

14. Пасивне компоненте су :

а) диоде						в) отпорници

б) завојнице						г) транзистори      			2 бода

15.

3 бода

16. За израду трансформатора који мрежни напон Up=220V треба да смањи на US=8V одреди број

намотаја секундара  ns =? ако је усвојени број намотаја примара n p  =440.                                                4  бода

Простор за рад

Up/np   = Us /ns

КЉУЧ ЗА 8 РАЗРЕД

1.  енергија воде, ветра, / гео паре/

2. генератор

3. трансформатор високог напона

4. воде

5. 220 волти

6. шуко прибор има уземљења

7. алуминијум /алучел/

8.   2,3,4,1,5

9.прекидач мора да буде на фазном проводнику- ако није онда је максималан број бодова 1.

10. топлотну

11.  4-6-1-3-5-2-7

12.  три /3/

13.  механичке енергије у електричну

14.  завојнице, отпорници

15.   в – а  -  б

в	а	б

16.  Ns =16

# Text boxes

R1

R2

R1

R2