ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.

8. РАЗРЕД – ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

- Нацртати шему серијског прекидача са сијалицaма, обележавајући проводнике стандардном бојом (боја фазног и нултог проводника)

- На основу нацртане шеме практично саставити струјно коло на испитној плочи

- Демонстрирати и објаснити рад пред комисијом

УЧЕНИЦИ ДОНОСЕ СА СОБОМ:

МАТЕРИЈАЛ:

| Р.б. | Материјал | Димензије | Комада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испитна плоча (монтажна табла) из комплета материјала за 8 разред | 10 x 134 x 184 mm (или сличних – већих - димензија) | 1 |
| 2. | Проводник плаве боје | 0,5 x 300 mm | 1 |
| 3. | Проводник браон или црне боје | 0,5 x 300 mm | 1 |
| 4. | Сијалично грло - класично | E10 | 2 |
| 5. | Сијалица | 3,5 V; 0,2A | 2 |
| 6. | Микропрекидач |  | 2 |
| 7. | Батерија 4,5 V |  | 1 |
| 8. | Клеме за повезивање проводника са половима батерије |  | 2 |
| 9. | Вијак М3 са навртком |  | 10 |
| 10. | Папир или тањи картон | Формат А4 | 1 |

ПРИБОР И АЛАТ:

| Ред.бр. | Назив материјала | Комада |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оловка (обична или техничка) „НВ“ | 1 |
| 2. | Гумица за брисање | 1 |
| 3. | Дрвене бојице (плаве и браон (црне) боје) | 1 |
| 4. | Прибор за техничко цртање | 1 |
| 5. | Скалпел | 1 |
| 6. | Универзална клешта | 1 |
| 7. | Одвртач (врста зависи од изгледа главе вијка) | 1 |

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА НА ТАКМИЧЕЊУ:

| ОБРАДА, КОНСТРУКЦИЈА, ЗАВРШНА ОБРАДА | БОДОВА |
| --- | --- |
| А | Електротехничка шема | 0 - 10 |
| Б | Рад одговара приложеној шеми | 0 - 10 |
| В | Завршна конструкција – естетски изглед | 0 - 10 |
| Г | Презентовање и демонстрација рада | 0 - 10 |
| Д | Рад делимично завршен / Рад потпуно завршен | 5 / 10 |